## Slide 1: DG

## Slide 2: Inhalt
Problemstellung
DG-Verfahren
Erste Ergebnisse
Ausblick

## Slide 3
Übergang geschlossene offene Systeme
1. Problemstellung
Komplizierter Stromkreis
RTD

## Slide 4
Übergang geschlossene offene Systeme
1. Problemstellung
RTD

## Slide 5
[3]
1. Motivation
Notes: Im Beispiel erbrütetes Plutonium ist spaltbar mit thermischen Neutronen, also im LWR – „Wertstoff“

## Slide 6
Minore Aktinide (mA) besonders langlebig und radiotoxisch, dh. lange biologische Halbwertszeit
1. Motivation
Typische Zusammensetzung der mA in französischen LWR
Nach [4, 5]
Isotop | Massenanteil / % | Halbwertszeit / a
Np-237 | 16,86 | 2.144.000
Am-241 | 60,62 | 433
Am-242 | 0,24 | << 1
Am-243 | 15,70 | 7.370
Cm-242 | 0,02 | << 1
Cm-243 | 0,07 | 29
Cm-244 | 5,14 | 18
Cm-245 | 1,26 | 8.423
Cm-246 | 0,09 | 4.706
Isotop | Halbwertszeit / a
Tc-99 | 211.100
I-129 | 15.700.000
[5]
Gefährliche Spaltprodukte
241Am → 237Np + a
Notes: Anreicherung von Iod in der Schilddrüse

## Slide 7
[6]
1. Motivation
Wohin
damit ?

## Slide 8
Abfall muss für ca. 1.000.000 Jahre aus der Biosphäre entfernt werden
Endlagerung !?
99 % der Gesamtaktivität radioaktiven Abfalls von 10 % der Abfallmenge verursacht – stark wärmeentwickelnde Abfälle
Für genau diese Abfälle weltweit noch kein einziges Endlager
  Zwischenlösung: Zwischenlager
Transmutation und Reaktoren mit geschlossenem Brennstoffkreislauf (z.B. Flüssigsalzreaktoren) werden interessant
[1]
1. Motivation
[1]
Notes: Zwischenlager in D: (3 zentrale Einrichtungen in Gorleben, Ahaus, Lubmin ; 12 an Kernkraftwerksstandorten und 11 Zwischenlager von Industrie und Forschungseinrichtungen)
Wiederaufbereitung: PUREX-Verfahren (etabliert) – abgebrannter Kern wird chemisch (

## Slide 9: Definition und Ziel der Transmutation
Umwandlung eines chem. Elements in ein anderes
Speziell : Umwandlung radioaktiven Abfalls mit der Absicht, dessen Gefährlichkeit zu verringern
Umwandlung der mA (und ggf. auch Pu) in Spaltprodukte mit geringer Halbwertszeit durch Spaltung
Gezielte Umwandlung langlebiger Spaltprodukte wie I-129 in kurzlebige Isotope durch Neutroneneinfang, zB.
129I (1,57·107 a) + n → 130I (12,36 h) → 130Xe (stabil)
2. Partitionierung & Transmutation

## Slide 10
2. Partitionierung & Transmutation
D-Werte verschiedener mA, [4]
Wirkungsquerschnitt für Neutroneneinfang und Spaltung von 241Am, [3]
Verwende bevorzugt schnelle Neutronen!
Notes: D-Wert: berechnet sich aus den Wirkungsquerschnitten, gibt den Neutronenüberschuss pro Kernspaltung an (pos: es entstehen Neutronen, neg: es werden Neutronen absorbiert).
Schnelle Neutronen sind dienlich hinsichtlich der erwünschten Spaltung von minoren Aktiniden, sie können sich vollständig in Spaltprodukte umwandeln Bei thermischen Neutronen kommt es zu Anhäufungen bestimmter Spaltprodukte
Allgemein sind aufgrund der Paarungsenergie in der Bethe-Weizsäcker-Formel Isotope mit ungerader Neutronenzahl besser spaltbar als solche mit gerader

## Slide 11: Anforderungen
Sicherheit
Spaltung der minoren Aktiniden
Minimierung der Aktinidenverluste in andere Abfallströme
Minimierung von Sekundärabfällen
Erzeugung reiner Aktinidenprodukte zur Weiterverarbeitung
Geringe Staubemission
Wiederaufarbeitung von Inertmatrixbrennstoffen
Deutschland: Verträglichkeit mit den Zielen des Kernenergieausstiegs
…
2. Partitionierung & Transmutation
Notes:     Zum letzten Punkt: Was soll mit dem wiederverwendbaren Uran nach der Partitionierung geschehen? Abgabe nach außen?

## Slide 12
P&T-Zyklus, [1]
2. Partitionierung & Transmutation
Notes: Der Pfeil ganz unten grenzt zwei Ansätze voneinander ab: Once-throug, Recycling
TRU = Transurane
FP = Fissure Products

## Slide 13: Partitionierung
Sortenreine Trennung der Abfälle
Ungewollte Neutronenabsorption durch andere Stoffe als die Transurane vermeiden -> Kontrolle der Reaktion
Forschung: Hydrometallurgie vs. Pyrometallurgie
Hydrometallurgische Partitionierung, nach [1]
PUREX
DIAMEX
rSANEX
U
Np
Pu
FP
Ln
Am + Cm
Am
Cm
FP
Ln
Am
Cm
Ln
2. Partitionierung & Transmutation
Notes: -Zunächst ein modifizierter (Np Abtrennung) Wiederaufbereitungsschritt (zB PUREX). Ggf. kann auch Pu und Np mit transmutiert werden
-Abtrennung von Lanthaniden essentiell, weil:
  Hoher Neutroneneinfang-WQ
  Hoher Anteil im abgebrannten Brennstoff – 50 x Anteil von Am/Cm
  Und schwierig weil: enge chemische Verwandtschaft mit den Aktiniden
PUREX:
Brennstäbe zerschneiden und in Salpetersäure auflösen
Extraktionsmittel (Phosphorsäureester und Kerosin) löst selektiv Nitrate von Uran und Plutonium
Extraktionsmittel mit gebundenem U und Pt setzt sich von restlicher wässriger Lösung ab -> Abtrennung done, starte erneut mit 2
** Anschließend Extraktionsschritt für Np**

## Slide 14
[7]
Elektro-/Pyrometallurgie | Hydrometallurgie
Elektrochemische Methoden: Elektrolyse, Elektroraffination, reduktive Extraktion in HT-Salzschmelzen | Ausnutzung der materialabhängigen Löslichkeit
Kompaktheit der Anlagen -> erlaubt integriertes System | Gut erforscht und erprobt (insbes. Skalierung Labor -> Industrieanlage)
Gute radiolytische Stabilität | 
Hohe Temperaturen (500°C-900°C) -> Korrosion | Limitierte Löslichkeit einiger Substanzen
2. Partitionierung & Transmutation
Notes: Unter Radiolyse versteht man die Spaltung chemischer Bindungen unter Einwirkung von Strahlung
Überleitung: „Gehen wir nun einmal davon aus, dass wir unser Ausgangsmaterial für die Transmutation zur Verfügung haben – was tun wir nun damit?“ Hierzu gibt es die eingangs genannten verschiedenen Kategorien, sortiert nach Aggregatszustand des Brennstoffs und Kritikalität des Kerns“

## Slide 15: Kritische Reaktoren mit festem Brennstoff
Transmutationsvermögen erwiesen durch PHÉNIX-Reaktor
Forschungs-Reaktoren Industrielle Reaktoren
mit schnellem Neutronenspektrum in Betrieb:
  JOYO (Japan)
  FBTR (Indien)
  CEFR (China)
In Bau oder Entwicklung: BN-1200, JSFR, ASTRID
Vom Typ Generation IV, Transmutation mit dem Ziel geschlossener Brennstoffkreislauf („Isobreeding“)
3. Technische Umsetzung I
BN-600 (Russland)
BN-800 (Russland)
MONJU (Japan)
Notes: Kritisch:= Kritikalität = 1, dh. # erzeugte Neutronen = # absorbierte Neutronen -> Aufrechterhaltung der Kettenreaktion
Verweis auf Vortrag zu Brutreaktoren: Prinzipiell läuft Transmutation in allen Reaktoren ab, aber schnelle Reaktoren sind zu bevorzugen wegen großer Spalt zu Absorptionsrate!
Astrid als Nachfolger von PHENIX mit besonderem Augenmerk auf Transmutation

## Slide 16
3. Technische Umsetzung I
Vergleich Druckwasserreaktor und schneller, Natrium-gekühlter Reaktor, [1]

## Slide 17
Zwei denkbare Designs des Kerns:
  Homogen: Uranoxid, Plutoniumoxid und (2,5 – 5,0)wt% mA Aus Sicherheitsgründen mA Anteil begrenzt
  Heterogen: sehr hohe mA-Beladung in speziellen Targets (Stäben) am Rand des Reaktorkerns oder in lokalen Inseln, Rest als MOX Dadurch höhere Transmutationsraten Trennung von Transmutations- & normalem MOX Brennstoffkreislauf Viel R&D nötig, um dem Design gerecht zu werden
Vor- / Nachteile des Reaktorkonzepts
  Effiziente Verbindung von Energieproduktion bei gleichzeitiger Möglichkeit zur Transmutation
  Erfahrung durch 400 Jahre akkumulierte Reaktorlaufzeit
  Produktion von festem Brennstoff problematisch – prozessbedingt Transuran-Verluste
  Geringe Anteile mA begrenzen Durchsatzmenge bzgl. Transmutation
[4]
3. Technische Umsetzung I
Notes: MOX = Mischoxid (Uran- und Plutoniumoxid)

## Slide 18: Unterkritische Reaktoren mit festem Brennstoff
Unterkritischer ( k ~ 0,95-0,98) Reaktor nur durch extern zugeführte Neutronen betreibbar
Neutronen durch Spallation eines Targets
Accelerator Driven System (ADS) – Protonenbeschleuniger
3. Technische Umsetzung II
Notes: 3 Punkte -> 3 Technologien : Reaktor-, Beschleuniger-Technologie, Spallation/Kühlung
Linearbeschleuniger sind zuverlässiger als Kreisbeschleuniger, leichter mit redundanten Komponenten auszurüsten

## Slide 19
Prozessfluss des Rubbiatrons / Energy Ampflifiers, nach [8]
3. Technische Umsetzung II
Notes: Die Daten sind NICHT vom MYRRHA
„ich werde zunächst auf die Besonderheiten des Beschleuniger-Komplexes eingehen, bevor wir einen Blick auf das Containment und schließlich den Kern werfen. Die verschiedenen Komponenten stelle ich konkret für den im belgischen Mol geplanten MYRRHA Reaktor vor, welcher 2025 anlaufen soll.“

## Slide 20
Überschlagsrechnung
  Ca. 40 % der 30 Neutronen (bei EP = 1 GeV) starten Spaltreaktionen
  Anzahl der durch Spaltungen zusätzlich erzeugten Neutronen
  Nn = 1 / (1-k) ≈ 22 ( k = 0,955 )
  2,5 Neutronen im Mittel pro Spaltung -> ~ 9 Spaltungen
  30 x 9 x 0,4 = 108 Spaltungen/Proton
  108 Spaltungen/Proton x 0,2 GeV/Spaltung = 21,6 GeV/Proton
  I = 4 mA Strahlstrom (MYRRHA)
  Anzahl Protonen / s = I / (1,6 ∙ 10-19 C/Proton) = 2,5 ∙ 1016 Protonen/s
  Thermische Leistung = 21,6 GeV/Proton ∙ 2,5 ∙ 1016 Protonen/s ≈ 86,5 MWth
  (Angegeben 50-100 MWth)
Adaptiert von [14] und [15]
[9]
3. Technische Umsetzung II

## Slide 21
Besondere Anforderungen an den Beschleunigerkomplex
  Ausfall des Strahls muss stark limitiert werden, denn Ausfall > 1s führt zu Temperaturabfall von mehreren 100°C -> Ermüdung der Materialien
  Hohe Zuverlässigkeit -> schnelle Fehlerdetektion und Reaktion ( < 3s )
  Reparatur im laufenden Betrieb wo immer möglich
  Verwende Linearbeschleuniger mit redundanten Komponenten
  Strahlstabilität – Energie ±1% , Intensität ±2% , Durchmesser ±10%
3. Technische Umsetzung II
[9]

## Slide 22
Linearbeschleuniger der MYRRHA-Anlage mit angeschlossenem Messsystem, [1]
Protonenstrahlform Ø=10cm, [9]
3. Technische Umsetzung II
Notes: Teilweise supraleitender Injektor, redundant ausgelegt
Danach supraleitende Spoke Kavitäten und schließlich supraleitende elliptische Kavitäten, diese sind in Serie redundant ausgelegt -> typisches Konzept aus der Reaktorsicherheitstechnologie
Messsystem: zur Sicherstellung der Unterkritikalität -> 0,2 ms Strahlunterbrechung -> Unterscheidung zwischen prompten und verzögerten Neutronen -> Kritikalität

## Slide 23
Spallation
  Bei typischen 0,6 bis 1 GeV erzeugt ein Proton 15 bis 30 Neutronen
  Target zumeist aus Blei / Blei-Bismut, fungiert zeitgleich als Kühlmittel
    Einfluss auf den Stahl im Innern der Anlage fraglich -> Beschichtung ?
    Entstehung von toxischem Polonium
    -> Materialforschung an z.B. W, Hg
[3]
Notes: Spallation: Atomkern wird mit Projektil (>100MeV kin En) beschossen und in kleinere Bruchstücke zerschmettert. Dabei entstehen Neutronen. 2stufiger Prozess:
-Projektil ww mit Nukleonen, die wiederum mit weiteren Nukleonen wechselwirken -> Teilchenkaskade von Teilchen hoher Energie (bis zur Projektilenergie)
(Zeit 10^-22s)
-Kern verbleibt im hoch angeregten Zustand und "dampft ab", Neutronen und Protonen, ggf. auch alpha Teilchen mit niedrigeren Energien ~10MeV
(Zeit 10^-16s)

## Slide 24
Übergang des Strahls zum Spallationstarget Blei / Blei-Wismut
  Mit Fenster -> Fenster wird stark beschädigt durch Protonenstrahl
  Ohne Fenster -> Gemeinsames Vakuum, erschwert durch zB. Spaltgase
MYRRHA-Anlage, [9]
Mit Fenster, nach [9]
Ohne Fenster, nach [9]
3. Technische Umsetzung II
Notes: Zylinder oben drauf ist 2 m dick -> Neutronenschild für die Anlagen
Membran -> trennt kalte (hoher Druck) und heiße (niedriger Druck) Phase, außerdem Support Struktur für Pumpen, Wärmetauscher, Brennstoffspeicher im Innern, die Kern-Support-Platte und den Kern selbst
Kühlung: kalte Phase: 270°C, heiße Phase 400°C
65 % der Strahlleistung wird in Wärme umgesetzt -> 2,1 MW
Fenster zB aus Wolfram-Rhenium mit Dicke 1,5 -3 mm (Energieverlust des Strahls ~ 3%)

## Slide 25
Nach [9]
90-Tage Zyklus mit Batchgrößen von 10 Brennstäben
Anzahl initialer Brennstäbe durch Einstellung von keff auf 0,955
Wichtige Kriterien für keff
  Doppler-Konstante
  Dampfblasenkoeffizient
  Axiale Platzierung Target/Brennstäbe
3. Technische Umsetzung II
[10]
Notes: Pcm = prozent promille = 10^-5
Ca. 100 weitere hexagonale Kanäle stehen außerhalb zur Verfügung
Brennstäbe sind mit austenitischem 15-15-Ti Stahl ummantelt, später sind martensitische Stähle angedacht
Doppler-Konstante A = dp/dT (p:Reaktivität (k-1)/k) -> Dopplerverbreiterung der Resonanzen im WQ des Neutroneneinfangs
Blasenkoeffizient B = dp/dV (V: fehlendes Volumen im Kühlmittel -> Blasen)
Umgang mit dem Rückgang von k:
Nichts tun
Proton Strahl Strom aufdrehen
Graduell zusätzliches Brennmaterial einfügen

## Slide 26
[9]
3. Technische Umsetzung II

## Slide 27
[11]
Weitere Erforschung z.B. in Japan: J-PARC (Baustart 2013)
  Losgelöste Erforschung bzgl. Spallationsmaterial und Transmutationsprozess
3. Technische Umsetzung II
Notes: Japan Proton Accelerator Research Complex

## Slide 28
Vor- / Nachteile des Reaktorkonzepts
  Brutstofffreier Brennstoff einsetzbar -> hohe Transmutationsraten Brennstoffkonfigurationen mit geringerer Reaktivität einsetzbar
  Sicherheit und Flexibilität des Konzeptes durch Unterkritikalität
  Produktion von festem Brennstoff problematisch – prozessbedingt Transuran-Verluste
  Erhöhte Komplexität und Anforderungen durch Ankopplung eines zusätzlichen Beschleunigers
  Korrosivität von Blei
[1]
3. Technische Umsetzung II

## Slide 29: Kritische Reaktoren mit flüssigem Brennstoff
Zum Beispiel schneller Salzschmelzenreaktor
Brennstoff in Form von geschmolzenem Salz, zeitgleich Kühlmittel
[12]
3. Technische Umsetzung III

## Slide 30
Vor- und Nachteile des Reaktorkonzepts
  Keine Produktion des Brennstoffs erforderlich
  Verluste aus der Aufbereitung verbleiben im Reaktor
  Hohe mA Konzentration möglich, nur begrenzt durch Löslichkeit im Salz
  Partitionierung kann „online“ geschehen, dh. alles in einer Anlage
  Studie: Nach ca. 50 Jahren Betrieb Transmutationsrate von 79 % Steigerung auf 97 % durch nachgeschalteten Betrieb möglich
  Mangelnde Erforschung und Erfahrung
3. Technische Umsetzung III
[13]
Notes: Punkt 1: -> keine eventuellen Prozessverluste an Transuranen
Punkt 2: denn Spaltprodukte werden aus Salzstrom abgetrennt, nicht aus dem Abfall"strom„
Punkt 5: Reduzierung der Spaltprodukte, welche Neutronen einfangen würden (unerwünscht), möglich durch …
… Dabei jedoch hohe Anforderung auf genaue Separation, sodass nicht Aktinide in den Spaltprodukt-Strom gelangen

## Slide 31: Option ADS mit flüssigem Brennstoff ?
[14]
Hoffnung in den 90‘ern: Zweistufiger Transmutationsprozess 1/5 -> 1/500 der ursprünglichen mA Menge [Bowman 1998, 14] „Geologic confinement is not
necessary for Class C waste either. Therefore, one major benefit of the Tier 2
system is the elimination of reliance on geologic storage.”
3. Technische Umsetzung

## Slide 32
[Befragung von Dr. Kettler, RWTH Aachen]
„Der Hauptgrund warum diese Option nicht vertieft betrachtet wurde, ist, dass es bis zur großtechnischen Anwendung hinsichtlich P&T noch erheblichen Forschungsbedarf bei den Materialwissenschaften gibt. Flüssige Brennstoffe sind sehr korrosiv und bei unterkritischen Anlagen ist der technische Anspruch noch etwas höher. Die meisten Erfahrungen, basierend auf experimentellen Untersuchungen, stammen aus den 50er - 70er Jahren. Aktuelle Erkenntnisse basieren auf Ergebnissen von Simulationsstudien, deren Fokus auf kernphysikalischen Untersuchungen liegt.“
3. Technische Umsetzung
Notes: Experten aus England sprechen von mindestens 40 Jahren bis zur Serienreife

## Slide 33: Chancen
    Reduktion der Langlebigkeit, der Ökotoxizität und des Volumens wärmeentwickelnder Abfälle
    Verringerung der Gesamtaktivität
      Nach 1.000 Jahren gleiche Radioaktivität wie nach 1 mio. Jahren ohne P&T (verglaste Abfälle herausgerechnet)
      nach 10.000 Jahren gleiche Aktivität wie nach 1 mio. Jahren ohne P&T (mit verglasten Abfällen)
    Verringerung der Missbrauchsgefahr
4. Chancen & Risiken
[8]
Notes: Punkt 1: Volumenreduktion auf ein Drittel (9500m^3 statt 28000 m^3) bei Wiedernutzung des herausgelösten Urans
Punkt 3: da Plutonium nur noch spärlich vorhanden im Endlager nach P&T
Durch die Konditionierung werden die radioaktiven Abfälle in einen chemisch stabilen, in Wasser nicht oder nur schwer löslichen Zustand überführt und den Anforderungen von Transporten und Endlager entsprechend verpackt.

## Slide 34
    Reduzierte Wärmeentwicklung nach 70 bis 100 Jahren
      Mindestabstände im Endlager reduzierbar
    Reduktion des Flächenbedarfs eines Endlagers um max. 50 % realisierbar
    Ausbau und Erhalt der Kompetenzen, auch im Bereich Teilchenbeschleuniger, Komponentenbau
Uranreserven reichen ohne Recycling nur für ein- bis zweihundert Jahre, durch P&T aber mehrere Jahrtausende
[3]
[1]
4. Chancen & Risiken
Notes: Punkt 1: Grund: Anfangs zerfallen Cäsium und Strontium mit Halbwertszeit 30a
Punkt 3: Generationswechsel und Mangel an Studierenden führen momentan zu Abnahme der Kompetenz.

## Slide 35: Risiken
    Ökotoxizitätspotential der Anlagen
    Erhöhte Mengen an schwach radioaktiven Abfällen
Kosten - insbesondere bei geringer Abfallmenge wie in Deutschland
Akzeptanz der Bevölkerung
Negative Berichterstattung
  Kernenergie als beliebter Aufhänger für Negativpresse
[1]
4. Chancen & Risiken

## Slide 36
Missbrauch von P&T
  Nach Partitionierung liegen Plutonium und Uran in Reinform vor
Betriebszeitraum der P&T-Anlagen von ca. 150 Jahren
  vermehrte Transporte radioaktiven Materials
  verlängerte Öffnungszeit des Endlagers
4. Chancen & Risiken

## Slide 37
Transmutation = Umwandlung von fiesem Zeug in weniger fieses
An P&T wird weltweit geforscht, Praxiserfahrung fehlt
Für Transmutation zunächst Partitionierung erforderlich (Chemie)
Transmutation durch schnelle Neutronen
3 Konzepte
  Schneller Natrium-gekühlter Reaktor
  ADS <- hier liegen die realistischen Hoffnungen
  Flüssigsalzreaktor
Viele Chancen, aber auch Risiken – Endlager wird weiterhin benötigt!
5. Zusammenfassung

## Slide 38
[1] Renn, Ortwin, ed. Partitionierung und Transmutation: Forschung–Entwicklung–Gesellschaftliche Implikationen. Herbert Utz Verlag, 2014.
[2] Huber, Josef, Werner Mester, und Wolfgang Thomas. "Sicherheitsaspekte der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen." GRS, 1987.
[3] Mueller, Alex C. and Hamid Ait Abderrahim. "Transmutation von radioaktivem Abfall." In: Physik Journal 11 (2010), Seiten 33-38.
[4] Varaine, F., et al. "Overview on homogeneous and heterogeneous transmutation in a new French SFR: Reactor and fuel cycle impact." In: Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation (2010), Seiten 113-122.
[5] Merk, Bruno, et al. "On the use of a molten salt fast reactor to apply an idealized transmutation scenario for the nuclear phase out." In: PloS one 9.4 (2014): e92776.
[6] https://www.welt.de/img/wissenschaft/mobile101678711/1752509087-ci102l-w1024/fp-atom-teaser2-DW-Kultur-Juelich-jpg.jpg
[7] Malmbeck, R., et al. "Advanced fuel cycle options." Energy Procedia 7 (2011): 93-102.
[8] http://francis.naukas.com/2010/08/11/el-ascenso-y-la-caida-del-rubbiatron-en-zaragoza-laesa-y-el-acelerador-de-energia-propuesto-por-carlo-rubbia/
Quellen

## Slide 39
[9] http://myrrha.sckcen.be/en/
[10] Smidt, Dieter. Reaktor-Sicherheitstechnik: Sicherheitssysteme und Störfallanalyse für Leichtwasserreaktoren und schnelle Brüter. Springer-Verlag, 2013.
[11] https://www.j-parc.jp/Transmutation/en/index.html
[12] https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_59461/generation-iv-systems
[13] http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
[14] Bowman, Charles D. "Accelerator-driven systems for nuclear waste transmutation." Annual Review of Nuclear and Particle Science 48.1 (1998): 505-556.
[15] Nünighoff, Kay. Sicherheitstechnik im Wandel nuklearer Systeme: Strahlenschutz bei Spallationsneutronenquellen und Transmutationsanlagen. Vol. 40. Forschungszentrum Jülich, 2009.
Quellen

## Slide 40
Das PUREX Raffinat (unmodifiziert, dh. Np nicht abgeschieden), [https://en.wikipedia.org/wiki/PUREX]

## Slide 41
[http://myrrha.sckcen.be/en/Engineering/Accelerator/Linac_cyclotron]